## Slide 1: Espectroscopía gamma con detectores de centelleo
Juan Alejandre Farauste
TE II, Nuclear (Universidad de Sevilla)
Viernes 18 de junio de 2021

## Slide 2: Índice
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN TEÓRICA
MONTAJE E INSTRUMENTAL
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 3: obJETIVOS
Entender el uso de los detectores de centelleo (NaI(Tl)) ante la presencia de radiación .
Realizar la calibración en energía, resolución y eficiencia del detector.
Interpretar la representación gráfica de los espectros de muestras conocidas.
Identificar una muestra desconocida usando su espectro.
Calcular el coeficiente de atenuación en el plomo.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN TEÓRICA

## Slide 5: Rayos gamma
Núcleo caracterizado por niveles discretos de energía.
Las transiciones entre niveles dan lugar a la emisión u absorción de fotones altamente energéticos (desde decenas de KeV a MeV).
Emisión prácticamente instantánea.
Pueden ser generados como consecuencia de la desexcitación de un núcleo hijo tras un proceso de desintegración o .

## Slide 6: Rayos gamma
Núcleo caracterizado por niveles discretos de energía.
Las transiciones entre niveles dan lugar a la emisión u absorción de fotones altamente energéticos (desde decenas de KeV a MeV).
Emisión prácticamente instantánea.
Pueden ser generados como consecuencia de la desexcitación de un núcleo hijo tras un proceso de desintegración o .

## Slide 7: DETECTOR DE CENTELLEO
Al paso de la radiación se producen pares e- - hueco energía depositada
Se recombinan fotones de baja energía
Radiación de 1 MeV se generan aprox.:
50.000 pares
40.000 fotones de centelleo

## Slide 8: DETECTOR DE CENTELLEO
En el fotocátodo son transformados en electrones.
Eficiencia no ideal menos e-
Se focalizan y multiplican usando dinodos
Pulso de corriente proporcional a energía depositada
Radiación de 1 MeV se generan aprox.:
50.000 pares
40.000 fotones de centelleo
30.000 fotones en el fotocátodo
6000 fotoelectrones convertidos por el foto cátodo
Factor multiplicativo

## Slide 9: iNTERACCIÓN DE CON LA MATERIA
Efecto fotoeléctrico
Creación de pares
Efecto Compton
E
N
E
N
E
N
+ R-X + Auger

## Slide 10: iNTERACCIÓN DE CON LA MATERIA (DEFECTOS EN EL DETECTOR)
Defectos en el detector
3. Aniquilación y picos de escape
2. Retrodispersión
Rayos X del blindaje

## Slide 11: MONTAJE E INSTRUMENTAL

## Slide 12: Montaje experimental
Preamplificador
Fotomultiplicador
Cristal de NaI(Tl)
+
Blindaje de Pb
Portamuestras
Hacia la electrónica asociada
Amplificador
MCA
PC

## Slide 13: MUESTRAS radiactivas
3 min de medida de cuentas por muestra
(cuestión de la circunstancia COVID)

## Slide 14: Resultados

## Slide 15: ESPECTROS

## Slide 16: Calibración en energía
57Co
22Na
137Cs
60Co
22Na
60Co

## Slide 17: CALIBRACIÓN EN ENERGÍA
Muestra | Pico | Canal | 
Co57 |  | 47 | 129,268
Cs137 |  | 230 | 666,077
Co60 |  | 398 | 1173
 |  | 449 | 1333
Na22 | pares | 180 | 511
 |  | 432 | 1275
Muestra | Pico | Canal | 
Co57 |  | 47 | 129,268
Cs137 |  | 230 | 666,077
Co60 |  | 398 | 1173
 |  | 449 | 1333
Na22 | pares | 180 | 511
 |  | 432 | 1275
Datos y parámetros de ajuste | 
Datos y parámetros de ajuste | 
57Co
22Na
137Cs
60Co
22Na
60Co

## Slide 18: INTERPRETACIÓN ESPECTRO DE Co57
Pico |  |  | ε(%)
 | 120,201 | 122,1 | 1,56
Pico |  |  | ε(%)
 | 120,201 | 122,1 | 1,56

## Slide 19: INTERPRETACIÓN ESPECTRO DE Co60
Pico |  |  | ε(%)
 | 1166,96 | 1173 | 0,51
 | 1325,93 | 1333 | 0,53
Pico |  |  | ε(%)
 | 1166,96 | 1173 | 0,51
 | 1325,93 | 1333 | 0,53

## Slide 20: INTERPRETACIÓN ESPECTRO DE Cs134
Pico |  |  | ε(%)
 | 666,077 | 661,7 | 0,66
Pico |  |  | ε(%)
 | 666,077 | 661,7 | 0,66
Posible ruido electrónico

## Slide 21: INTERPRETACIÓN ESPECTRO DE Na22
Pico |  |  | ε(%)
Creación Y destrucción de pares | 513,112 | 511 | 0,41
 | 1271,94 | 1275 | 0,24
Pico |  |  | ε(%)
Creación Y destrucción de pares | 513,112 | 511 | 0,41
 | 1271,94 | 1275 | 0,24

## Slide 22: Calibración en RESOLUCIÓN
Proceso de formación de carga estocástico (proceso de Poisson)
N portadores de
carga de media
Desviación estándar
Función respuesta
FWHM

## Slide 23: Calibración en RESOLUCIÓN
r2=0,929

## Slide 24: Calibración en RESOLUCIÓN
r2=0,929

## Slide 25: Calibración en EFICIENCIA
Muestra |  |  | 
57Co | 271,8 días | 121,97 | 85,68
60Co | 5,3 años | 1173,23 1332,48 | 99,89 99,98
137Cs | 30,2 años | 661,66 | 84,7
22Na | 2,6 años | 511,01 1274,53 | 180,5 99,93
Muestra |  |  | 
57Co | 271,8 días | 121,97 | 85,68
60Co | 5,3 años | 1173,23 1332,48 | 99,89 99,98
137Cs | 30,2 años | 661,66 | 84,7
22Na | 2,6 años | 511,01 1274,53 | 180,5 99,93
r2=0,9155

## Slide 26: Calibración en EFICIENCIA
Muestra |  |  | 
57Co | 271,8 días | 121,97 | 85,68
60Co | 5,3 años | 1173,23 1332,48 | 99,89 99,98
137Cs | 30,2 años | 661,66 | 84,7
22Na | 2,6 años | 511,01 1274,53 | 180,5 99,93
Muestra |  |  | 
57Co | 271,8 días | 121,97 | 85,68
60Co | 5,3 años | 1173,23 1332,48 | 99,89 99,98
137Cs | 30,2 años | 661,66 | 84,7
22Na | 2,6 años | 511,01 1274,53 | 180,5 99,93
r2=0,9155

## Slide 27: INTERPRETACIÓN ESPECTRO de la muestra problema
Pico |  |  | ε(%)
 | 78,211 | 81 | 3,44
 | 303,159 | 302,9 | 0,085
 | 360,146 | 356 | 1,16
Pico |  |  | ε(%)
 | 78,211 | 81 | 3,44
 | 303,159 | 302,9 | 0,085
 | 360,146 | 356 | 1,16
Posible ruido
electrónico

## Slide 28: COEFICIENTE DE ATENUACIÓN EN pb
Valores de de las placas (g/cm2) | 
A | 1,13
B | 3,4
C | 6,8
D | 10,77
A | 1,13
B | 3,4
C | 6,8
D | 10,77

## Slide 29: COEFICIENTE DE ATENUACIÓN EN pb

## Slide 30: Conclusiones

## Slide 31: Conclusiones
Se han explicado los mecanismos de detección de rayos en el detector de centelleo además de comentado su funcionamiento.
Hemos podido llevar a cabo con satisfacción los 3 tipos de calibración requeridos.
Se han interpretado todos los espectros y con la conversión en energía hemos podido determinar la muestra problema con su espectro.
Por último hemos determinado el coeficiente de atenuación del Pb dentro de las cotas de error calculadas con buena exactitud.

## Slide 32: FIN
Muchas gracias por su atención